# RME Steckersystem für Module/Segmente

Version 1.1 – 04. Januar 2001
Version 1.2 – 21. März 2009 (Farben hinzugefügt).

Ein Entwurf für Märklin Digital

Basis ist ein 25pol SUB-D Stecker/Buchse. Jede Leitung, die einen größeren Strom führt, ist doppelt ausgelegt.

| Pin | Belegung | Farbe | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fahren Digital B | Rot |  |
| 2 | Fahren Digital B | Rot |  |
| 3 | Fahren Digital O | Braun |  |
| 4 | Fahren Digital O | Braun |  |
| 5 | Schalten Digital B | Rot |  |
| 6 | Schalten Digital B | Rot |  |
| 7 | Schalten Digital O | Braun |  |
| 8 | Schalten Digital O | Braun |  |
| 9 | Analog Lampen – 1 L | Gelb | Feste Analogspannung A |
| 10 | Analog Lampen – 1 L | Gelb |  |
| 11 | Analog Lampen – 1 O | Braun |  |
| 12 | Analog Lampen – 1 O | Braun |  |
| 13 | Reserviert |  |  |
| 14 | Analog Lampen – 2 L | Gelb | Feste/Variable Analogspannung B |
| 15 | Analog Lampen – 2 L | Gelb |  |
| 16 | Analog Lampen – 2 O | Braun |  |
| 17 | Analog Lampen – 2 O | Braun |  |
| 18 | S88 Bus – 1 | Grau |  |
| 19 | S88 Bus – 2 | Grau |  |
| 20 | S88 Bus – 3 | Grau |  |
| 21 | S88 Bus – 4 | Grau |  |
| 22 | S88 Bus – 5 | Grau |  |
| 23 | S88 Bus – 6 | Grau |  |
| 24 | Reserviert |  |  |
| 25 | Reserviert |  |  |